PRÁCTICO Nº5

Aletas y superficies extendidas

Ejercicio 1
El cilindro del motor de una motocicleta está fabricado de aleación de aluminio 2024 - T6 y tiene una altura H = 150 mm y un diámetro exterior %PHI_e = 50 mm . Bajo condiciones de operación típicas, la superficie externa del cilindro está a una temperatura de T_e = 500 K y se expone al aire ambiental a T_amb = 300 K con un coeficiente de convección h = 50 W/m^2 ºC . Unas aletas anulares están fundidas integralmente con el cilindro para aumentar la transferencia de calor hacia los alrededores. Considerar cinco de estas aletas, de espesor t = 6 mm , longitud L = 20 mm e igualmente espaciadas. ¿Cuál es el aumento del calor transferido debido al uso de las aletas?

Ejercicio 2
Un conjunto de micro aletas se diseña para enfriar un circuito electrónico. Cada micro aleta tiene una sección transversal cuadrada de 0,2cm y un largo de 1cm.
La conductividad del material de la aleta es 400W/mK y el coeficiente de convección entre el aire y las aletas es h=16W/m2K.
Si la temperatura del circuito es de 100°C y la del aire 25°C, calcule el calor trasferido por cada aleta en cada uno de los siguientes casos:
A) Suponiendo convección en el extremo.
B) Suponiendo extremo adiabático.

Ejercicio 3
El aire que ingresa a un túnel de enfriamiento es previamente enfriado en un banco de tubos aletados, con aletas radiales, por los que circula un refrigerante a T_{ref} = -7 ºC . El refrigerante se encuentra en cambio de fase, por lo que se asume un {italic "h"_{italic "i" italic "n" italic "t"} approx italic "∞"} dentro de tubos. En el banco de tubos se le debe extraer al aire una potencia calorífica de al menos {italic "Q" = 750 italic "W"} y el coeficiente de convección exterior es {italic "h"_{italic "e" italic "x" italic "t"} = 50 {italic "W" / italic "m"} ²italic "K"} .

Datos del banco de tubos:

Tubos y aletas de acero AISI 1010
Número de tubos: {italic "N"_{italic "t" italic "u" italic "b" italic "o" italic "s"} = 4}
Largo de tubos: {italic "L"_{italic "t" italic "u" italic "b" italic "o" italic "s"} = 0,95 italic "m"}
Diámetro interior de tubos: {italic "Φ"_{italic "i" italic "n" italic "t"} = 10 italic "m" italic "m"}
Diámetro exterior de tubos: {italic "Φ"_{italic "e" italic "x" italic "t"} = 16 italic "m" italic "m"}
Largo de aleta: {italic "L"_italic "f" = 32 italic "m" italic "m"}
Espesor de aleta: {italic "t"_italic "f" = 2 italic "m" italic "m"}

Hallar la cantidad de aletas por tubo, italic "N"_italic "f" .

Calcular la temperatura en el extremo de las aletas.

Calcular el error que se cometería al usar el modelo de aleta infinita en el cálculo del calor total transferido.